| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального Заместитель генерального директора - главный инженер |
|  |  | ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» |
|  |  |  |  | А.В. Давыдов |
|  |  | «____»______ _____2018г. |

Техническое задание

на работы по замене трубопроводов ХВС на территории г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80, корп.66, технический этаж.

- Выполнение ремонтных работ.

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы работ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж тепловой изоляции типа Энергофлекс на трубопроводе dнар.133мм. | п.м. | 140 |  |
|  | Демонтаж стального трубопровода при условном давлении 1,6 МПа, dнар.133мм. | п.м. | 140 |  |
|  | Демонтаж стального трубопровода dy50мм | п.м. | 10 |  |
|  | Демонтаж стального трубопровода dy80мм | п.м. | 6 |  |
|  | Демонтаж задвижек dy 50 мм. (врезка на пожарный стояк) | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж задвижки dy 80 мм. (врезка на пожарный стояк) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж стального трубопровода при условном давлении 1,6 МПа, dнар.133 мм. | п.м. | 140 |  |
|  | Монтаж стальных отводов dнар.133 мм. | шт. | 24 |  |
|  | Монтаж стальных задвижек dy50 мм | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж (врезка) стального трубопровода dy50мм. в магистральный трубопровод | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж (врезка) стального трубопровода dy50мм. в магистральный трубопровод |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание стального трубопровода давлением Рисп.=1.25бар. | п.м. | 140 |  |
|  | Огрунтовка стального трубопровода dнар.133 грунт ГФ-021 за два раза | п.м. | 140 |  |
|  | Устройство тепловой изоляции (пенополиуретановые трубки) проложенных трубопроводов dнар.133 мм. | п.м. | 140 |  |
|  | Окраска поверхности стального трубопровода эмалью ПФ-115 | п.м. | 140 |  |
|  | Установка дополнительных опорных кронштейнов под трубопровод dнар.133 мм. из металлического уголка 50х50, | шт. | 5 |  |
|  | Уголок металлический 50х50мм. | п.м | 8,0 |  |

- Сдача законченных ремонтом трубопровода ХВС

  - Сдачу-приемку выполненных ремонтных работ на линии трубопровода пожаротушения осуществить составом представителей: Подрядчика (строительно-монтажной организации) и Заказчика (ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ») с оформлением Акта сдачи-приемки законченных монтажом работ в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон).

  - При сдаче-приемке Подрядчик предоставляет Заказчику (ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ») исполнительную документацию и передаются копии технической документация на установленное оборудование и ЗРА:

- схемы подключения пожарных стояков;

- сертификаты на использованные материалы, электроды;

- паспорта (формуляры) на трубопроводы и оборудование (арматуру).

Исп.Напойкин А.Г.

Тел. 8(495)-780-54-45, доб.350

# Text boxes

| Приложение № |  |
| --- | --- |
| к договору № |  | от |  | 2018 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на работы по ремонту трубопровода ХВС на территории г.Москва, Ленинградский пр-т, дом 80, корп.66

г. Москва

2018